ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

Введение	3

1.1. Методика выполнения работ	4

1.2. Физико-географические условия и геоморфологическая приуроченность	5

1.3. Геолого-литологическое строение	6

1.4. Гидрогеологические условия	7

1.5. Инженерно-геологические условия	.8

1.6. Методико-метрологическое обеспечение изысканий	9

1.7. Заключение	10

1.8. Список литературы	11

2. Текстовые приложения

2.1. Копия свидетельства о вхождении в СРО	12

2.2. Ведомость результатов анализа физических свойств грунтов	16

2.3. Результат определения коррозионных свойств грунтов	17

2.4. Химический анализ воды	20

3. Графические приложения

3.1. Схема расположения скважин и линий инженерно-геологических разрезов	23

3.2. Условные обозначения	24

3.3. Инженерно-геологические колонки скважин	25

Введение

Инженерно-геологические изыскания для обоснования строительства малоэтажных жилых домов  по адресу: Московская область, Серпуховской район, д. Райсемновское, уч. 5,19,36,106  выполнены в ноябре 2014г.  ООО «РТгеолог».

Свидетельство о вхождении в СРО приведено в приложении 2.1.

Таблица 1

| №п.п. | Виды работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разбивка и привязка горных выработок | Точка | 4 |
| 2. | Вибрационное бурение скважин | М | 40 |
| 3. | Отбор проб ненарушенной структуры (монолиты) | Монолит | 12 |
| 4. | Отбор бороздовой пробы | Проба | 12 |

Проектируемые сооружения относится ко II (средней) геотехнической категории.

Нормативные документы, использованные в работе, приведены в «Списке использованной литературы».

Отчеты инженерно-геологических изысканий выпускаются в трех экземплярах:

- экз. № 2,3 передается заказчику;

- экз. № 1 хранится в архиве ООО «РТгеолог»

1.1. Методика выполнения работ

При производстве инженерно-геологических изысканий были выполнены следующие виды работ:

- полевые работы;

- лабораторные исследования;

- камеральные работы.

Бурение скважин осуществлялось буровой установкой УКБ 12/25 диаметром 108 мм. Пробурено всего 4 скважины  глубиной по 10,00 м. Итого 40 п.м. После окончания бурения скважины были ликвидированы (затампонированы выбуренной породой) согласно инструкции ВСН 162-69.

В процессе бурения отобраны пробы ненарушенной и нарушенной структуры грунтов для лабораторных исследований с целью определения физико-механических и физических свойств грунтов.

Нормативные документы и стандарты, устанавливающие методику производства работ, приведены в «Списке использованной литературы».

Камеральные работы выполнены в соответствии с ГОСТ 21.302-96 и ГОСТ 21.101-97.

1.2. Физико-географические условия и

геоморфологическая приуроченность

В административном отношении участок работ расположен по адресу: Московская область, Серпуховской район, д. Райсеменовское, уч. 5,19,36,106.

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СНиП 23-01-99, характеризуется следующими основными показателями:

- средняя годовая температура воздуха:	плюс 3,80 С;

- абсолютный минимум:		минус 430 С;

- абсолютный максимум:		плюс 360 С;

- количество осадков за год:		630 мм;

- продолжительность неблагоприятного периода  6,5 месяцев.

Расчетные температуры наружного воздуха:

- наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) – минус 36º С, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) – минус 32ºС;

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% – минус 30º С, обеспеченностью 92% – минус 28º С;

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 6,5º С.

Сейсмичность района работ - менее 6 баллов (СНиП П-7-81 и ОСР-97).

В геоморфологическом отношении территория объекта приурочена к аллювиальной террассе.

1.3. Геолого-литологическое строение

В геологическом строении территории изысканий, исследованной до глубины 10,0 м, принимают участие почвенно-растительный слой (pdQIV) и верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII). Условия залегания грунтов приведены в литологических колонках скважин и на инженерно-геологических разрезах.

В геологическом строении участка сверху вниз принимают участие следующие комплексы горных пород:

Почвенно-растительный слой (pdQIV) имеют мощность около 0,5м.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII)  представлены переслаиванием  суглинков тугопластичной и мягкопластичной консистенции и песков разной крупности, средней плотности, влажных и насыщенных водой.

Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99 и «Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)» составляет для:

- Суглинков – 140 см.

- Песков – 180 см.

- По степени пучинистости согласно ГОСТ 25100-95 (таблица Б.27) грунты, находящиеся в зоне сезонного промерзания:

- Суглинки тугопластичные – среднепучинистые.

- Пески мелкие – слабопучинистые.

1.4. Гидрогеологические условия

Подземные воды в период изысканий были вскрыты на глубине 4,5-6,0м.  Водовмещающими грунтами являются аллювиальные пески. Воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые, по отношению к бетону марки «W4» неагрессивные. Грунтовые воды проявляют среднюю коррозионную агрессивность к стали,  алюминию и свинцу

Весной во время половодья и в весенне-осенний период во время паводковых дождей возможно образование грунтовых вод типа верховодки.

1.5 Инженерно-геологические условия

На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами и на основании документации скважин в пределах разведанной толщи были выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

Грунты согласно СНиП 2.03.11-85, неагрессивны к бетонам марок W4 и к железобетонным конструкциям. Грунты обладают высокой агрессивностью по отношению к алюминиевым оболочкам кабеля,  к свинцовым оболочкам кабеля и стали грунты проявляют среднюю коррозионную активность.

По результатам данных лабораторных исследований, архивных материалов и согласно СНиП 2.02.01.83 для расчета рекомендуется следующие значения характеристик (таблица 2).

Таблица № 2

| Рекомендуемая таблица |
| --- |
| нормативных значений прочностных и деформационных характеристик |
| № ИГЭ | Доверительная вероятность | ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК |
|  |  | Плотность грунта, г/см3 | Модуль деформации, МПа | Угол внутр. трения, град | Удельное сцепление, кПа |
| ИГЭ-1 Суглинки тугопластичные | Xn | 2,04 | 23 | 20 | 44 |
|  | Х0,85 | 2,03 |  | 20 | 42 |
|  | Х0,95 | 2,03 |  | 19 | 40 |
| ИГЭ-2 Суглинки мягкопластичные | Xn | 2,05 | 15 | 18 | 36 |
|  | Х0,85 | 2,04 |  | 17 | 34 |
|  | Х0,95 | 2,03 |  | 16 | 33 |
| ИГЭ-3 Пески мелкие | Xn | 1,88 | 22 | 24 | 2 |
|  | Х0,85 | 1,87 |  | 23 | 2 |
|  | Х0,95 | 1,86 |  | 22 | 1 |
| ИГЭ-4 Пески средней крупности | Xn | 1,90 | 24 | 24 | 2 |
|  | Х0,85 | 1,89 |  | 23 | 2 |
|  | Х0,95 | 1,89 |  | 22 | 1 |

1.6. Методико-метрологическое обеспечение изысканий

Инженерно-геологические изыскания на площадке проводились в соответствии с Действующими нормативными документами и с должным внутриорганизационным контролем.

1. Диаметр скважин, а также способ бурения определялись согласно требованиям СНиП П-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

2. Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабораторных исследований производились согласно ГОСТ 25 100-95,  ГОСТ 12071-96.

3. Привязка скважин была произведена в соответствии с СП 11-104-97.

4. Лабораторные исследования свойств грунтов и обработка результатов анализов осуществлялись согласно ГОСТ 25 100-95, ГОСТ 5180-95, ГОСТ 12536-89, ГОСТ 22584-95, ГОСТ 24143-95, ГОСТ 12248-96, ГОСТ 20522-96.

5. Оформление отчетных графических материалов производилось в соответствии с ГОСТ 21302-96.

1.7. Заключение

1. В административном отношении участок работ расположен по адресу: Московская область, Серпуховской район, д. Райсемновское, уч. 5,19,36,106.

2. По совокупности факторов инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся к средней категории сложности.

3. В геоморфологическом отношении территория объекта приурочена к аллювиальной террассе.

В геологическом строении территории изысканий, исследованной до глубины 10,0 м, принимают участие почвенно-растительный слой (pdQIV) и верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII).

4. Нормативные и расчетные (при α=0.85 и при α=0.95) значения основных физико-механических показателей грунтов, выделенных ИГЭ, приведены в таблице № 2 настоящего отчета.

5. Подземные воды в период изысканий были вскрыты на глубине 4,5-6,0м.  Водовмещающими грунтами являются аллювиальные пески. Воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые, по отношению к бетону марки «W4» неагрессивные. Грунтовые воды проявляют среднюю коррозионную агрессивность к стали,  алюминию и свинцу

Весной во время половодья и в весенне-осенний период во время паводковых дождей возможно образование грунтовых вод типа верховодки.

6. Грунты согласно СНиП 2.03.11-85, неагрессивны к бетонам марок W4 и к железобетонным конструкциям. Грунты обладают высокой агрессивностью по отношению к алюминиевым оболочкам кабеля,  к свинцовым оболочкам кабеля и стали грунты проявляют среднюю коррозионную активность.

7. Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99 и «Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)» составляет для:

- Суглинков – 140 см.

- Песков – 180 см.

- По степени пучинистости согласно ГОСТ 25100-95 (таблица Б.27) грунты, находящиеся в зоне сезонного промерзания:

- Суглинки тугопластичные – среднепучинистые.

- Пески мелкие – слабопучинистые.

1.8. Список литературы

- ГОСТ 25100-95. «Грунты. Классификация».

- ГОСТ 21.302-96. «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям».

- МГСН 2.07-01. «Основания, фундаменты и подземные сооружения».

- «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)», М., 1986 г.

- СНиП 11-02- 96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 2.02.01-83*. «Основания зданий и сооружений».

- СНиП 23-01-99. «Строительная климатология».

- СНиП 2.03.11-85. «Защита строительных конструкций от коррозии».

- СНиП 4.02-91. «Классификация грунтов по трудности разработки».

- СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- «Грунтоведение», В. Т. Трофимов, Наука, Москва, 2005 г.

- «Объяснительная записка к Государственной геологической карте РФ, серия московская», ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург, 2001 г.